## Slide 1: Curiethérapie
Françoise Jaffre
Emmanuelle Fabiano

## Slide 2
Délivrer une dose importante dans un petit volume par la mise en place de sources radioactives dans l’organisme

## Slide 3: Avantages principaux
Exposition des tissus sains réduite
Irradiation à dose élevée
Pas de problème de positionnement du patient

## Slide 4: Débit de dose
Bas débit
0,2 à 2Gy/h
Irradiation continue
Hospitalisation longue dans une chambre radioprotégée
Fils d’iridium 192 ou projecteurs
Débit pulsé : PDR
Dose délivrée en plusieurs fractions = pulse
Durée d’un pulse 10 à 30 min répété à intervalle régulier : ttes les heures
Hospitalisation longue
Meilleure radioprotection des visiteurs et personnel
Haut débit : HDR
>12Gy/h
Irradiation rapide
Hospitalisation moins longue

## Slide 5: Projecteurs et Sources
Iridium 192
Projecteur : déplacement motorisé de la source dans le patient
Iode 125

## Slide 6: Type de curiethérapie
Curiethérapie interstitielle
Curiethérapie de contact

## Slide 7: Indications-Déroulement pratique Curiethérapie interstitielle

## Slide 8: Principe
Curiethérapie interstitielle
Sources implantées à l’intérieur des tissus
Vecteur : tube plastique placé après anesthésie locale ou régionale dans lequel passe la source radioactive
Implantation permanente
Implantation Temporaire
Curiethérapie prostate avec grains d’iode
Peau (lèvre, verge, nez..) et Tumeurs ORL
Sein

## Slide 9: Implantation permanente : curiethérapie de prostate grains d’iode
Bas risque : cT1a-T2a & Gleason < 7 (ISUP G 1) < 50% biopsies positives & PSA < 10ng/ml
Risque intermédiaire bas : Gleason 7 ou PSA 10-15ng/ml et < 33% biopsies positives
Curiethérapie exclusive
Après RTE
Risque intermédiaire : Gleason 7 (ISUP 2/3) ou PSA 10-20ng/ml ou cT2b
Boost après RT externe
Conditions pour la curiethérapie grains d’iode :
Volume prostatique < 50 cm3
Score IPSS < 10-12 et débit urinaire > 15ml/ min
ATCD récent de RTUP
Notes: Option pour les bas risques avec surveillance active, RT , chir

## Slide 10: Implantation permanente : curiethérapie de prostate grains d’iode
Notes: Option pour les bas risques avec surveillance active, RT , chir

## Slide 11: Implantation permanente : curiethérapie de prostate grains d’iode
Notes: Option pour les bas risques avec surveillance active, RT , chir

## Slide 12: Indications : tumeurs cutanées
Carcinomes basocellulaires ++ et Spinocellulaires
Localisation : Face+++
Alternative à une exérèse chirurgicale parfois mutilante et à la radiothérapie externe
CI si atteinte osseuse ou cartilage et Taille > 4cm
Notes: Chirurgie mutilante

## Slide 13: Tumeurs cutanées : exemples
Notes: Chirurgie mutilante

## Slide 14: Indication : sein
Après mastectomie partielle : surimpression du lit tumoral ++ après radiothérapie externe
Après mastectomie partielle : irradiation partielle accélérée (en cours d’évaluation) : curie seule
Rechute locale sur sein déjà irradié
Notes: Chirurgie mutilante

## Slide 15: Indications-Déroulement pratique Curiethérapie de contact

## Slide 16: Principe
Plésiocuriethérapie = curiethérapie de contact
Curiethérapie endocavitaire
Curiethérapie endoluminale
Sources dans une cavité naturelle au contact des tissus à irradier:
Applicateurs de différentes formes selon localisation
Source introduite par système vecteur dans un organe creux
Quasiment plus utilisée
=>cancer de l’endomètre
=>cancer du col
=>cancer du vagin
=>Tumeur de l’oesophage
=>Tumeur bronchique

## Slide 17: Cancer de l’endomètre
=> Chirurgie : traitement de référence ( hystérectomie totale avec annexectomie -+/- curages pelviens/ Lomboaortique
Risque intermédiaire : curiethérapie du fond vaginal post opératoire
Risque faible | 2-4% rechute
Risque intermédiaire | 
Haut risque | 20-24% rechute
 | IA | IB | II | III
G1 |  |  |  | 
G2 |  |  |  | 
G3 |  |  |  | 
Type 2 |  |  |  | 
Haut risque: RTE +/- curiethérapie du fond vaginal post opératoire

## Slide 18: Curiethérapie du fond vaginal : en pratique
HDR le plus souvent : 2 à 4 fractions, 1 à 2 fractions par semaine
Sans anesthésie, pas d’hospitalisation
Examen gynécologique pour vérifier la bonne cicatrisation
Désinfection locale Bétadine
Mise en place de l’applicateur, diamètre adapté à l’anatomie
Vérification de la bonne position de l’applicateur (cliché)
Traitement : applicateur branché au projecteur
Durée :entre 7 et 10 minutes en HDR en moyenne (selon décroissance de la source)

## Slide 19: Applicateurs : fond vaginal

## Slide 20: Cancers du col localement avancés : curiethérapie utéro-vaginale
=> Radio-chimiothérapie concomitante puis curiethérapie utérovaginale
Sonde utérine
Sondes vaginales
(ovoïdes, anneau..)

## Slide 21: Applicateurs : curiethérapie utéro-vaginale

## Slide 22
Sous anesthésie générale ou loco-régionale voire sous hypnose:
Dilatation cervicale jusqu'au diamètre du cathéter sous contrôle échographique
Applicateurs : curiethérapie utéro-vaginale

## Slide 23: Dosimétrie
Modélisation du placement des sources
Représentation graphique de la distribution de dose
Optimisation en faisant varier les temps par position dans les différents cathéters
But : couverture optimale des volumes cibles tout en protégeant les OAR